## Slide 1
Parking Drone
Notes: בר

## Slide 2
Parking Drone
מציגים:
אביעד ברוכשטיין אביב תורגמן
צחי אבו בר חיים

## Slide 3
מטרת הפרויקט הינה לפתח מערכת המדמה את עבודת פקח החניה באמצעות רחפן הנע באופן אוטונומי.
מה נתבקשנו
Notes: בר

## Slide 4
המערכת תמוקם בסמוך לחניה ומשם תתחיל את פעולתה:
  הרחפן יצלם תמונה עילית של מגרש החניה ובאמצעותה תתכנן את מסלולו.
  הרחפן ינוע בין הרכבים.
  הרחפן יתמקם מול הרכב ותצלם את חזיתו.
  המערכת תזהה את מספר הרישוי של הרכב ותאמתו מול מאגר רכבים מורשים.
  המערכת תרכיב דו"ח הכולל את כל הרכבים שלא אושרו לחנות בשטח האוניברסיטה.
תוכנית הפעולה
Notes: בר

## Slide 5
ארכיטקטורה
Car
Detector
Car
Plate Detector
Mission Manager
Logging Server
Mediator
Drone
Controller
RF
USB
HTTP
TCP
Notes: בר

## Slide 6
Mediator
אפליקציית אנדרואיד.
מעטפת עבור DJI SDK.
פיתוח API פשוט ונוח לביצוע פעולות ברחפן.
פיתוח מנגנוני בטיחות, התאוששות ובקרה.
פרוטוקול יחודי מעל TCP לתקשורת עם שירותים אחרים.
פענוח stream ממצלמת הרחפן ליצירת תמונות בזמן אמת.
Notes: בר

## Slide 7
Mission Manager
תוכנה לניהול משימת החניה
מתקשר עם ה- Mediator כדי להעביר פקודות לרחפן
פיתוח GUI פשוט למשתמש
בניית מסלול טיסה לרחפן
מתקשר עם רכיבי עיבוד התמונה השונים.
תוכנה הכתובה ב- C#
1
2
3
4
5
Notes: גבעול

## Slide 8
Managing Missions
Take off
Start parking
Landing
Analyze photo
Move to GPS point
Verify Location
Extract car Plate
Move to car
Take photo
Leaf mission
Complex mission
Notes: גבעול

## Slide 9
Car Detector
מודול עיבוד תמונה
מקבל כקלט תמונה מזווית אווירית
מחזיר כפלט מיקומי רכבים בתמונה
רשת נוירונים YOLO V3
כתובה בשפת C++
Recall: 97% , Precision: 98%
Notes: גבעול

## Slide 10
Car Plate Detector
מודול עיבוד תמונה
מקבל כקלט תמונה של רכב
מאתר את הרכב הרצוי באמצעות Bounding Boxes
יוצר תמונה חדשה ומחלץ ממנה את מספר הרכב
מחזיר כפלט את מספר הרכב
משתמש בשירות של Amazon
כתוב בשפת PYTHON
Notes: חצי

## Slide 11
Logging Server
תוכנה הכתובה ב-Node.JS
רצה על שרתים של Heroku
מאפשר שימרה והצגת לוגים
של המערכת בצורה נוחה
ופשוטה.
Notes: חצי

## Slide 12
Drone Simulator
פיתחנו Simulator לרחפן על מנת לאפשר ביצוע בדיקות אוטומטיות לפרוייקט.
מבצע אינטרפולציה מ-"תמונה ראשית".
כתוב ב-PYTHON.
Notes: חצי

## Slide 13
Mediator Acceptance Tests
Car
Detector
Car
Plate Detector
Mission Manager
Logging Server
Mediator
Drone
Controller
RF
USB
HTTP
TCP
Notes: חצי

## Slide 14
Unit Tests
Car
Detector
Car
Plate Detector
Mission Manager
Logging Server
Mediator
Drone
Controller
RF
USB
HTTP
TCP
Notes: חצי

## Slide 15
Integration Tests
Car
Detector
Car
Plate Detector
Mission Manager
Logging Server
Mediator
Drone
Controller
RF
USB
HTTP
TCP
Notes: חצי

## Slide 16
Acceptance Tests
Car
Detector
Car
Plate Detector
Mission Manager
Logging Server
Mediator
Drone
Controller
RF
USB
HTTP
TCP
Notes: חצי

## Slide 17
Notes: חצי